WABCO предупреждает – подделки на рынке

Компания WABCO, как производитель и поставщик широко спектра деталей системы подготовки воздуха, обращает ваше внимание на участившиеся случай появления на рынке поддельных картриджей осушителя воздуха.

Для защиты самого устройства подготовки воздуха, а также устройств потребляющих воздух – включая тормозную систему – крайне важным является использование оригинальных, рекомендованных производителем картриджей осушителя воздуха. А в отдельных случаях, обязательным является использование картриджей с функцией отделения масла (отдельным масляным фильтром).

Только картриджи высокого качества и необходимой мощности осушения способны защитить сжатый воздух от попадания влаги и частиц масла

Использование поддельных картриджей, не соответствующих техническим требованиям может привести к тому, что меньшее количество влаги будет удалено из проходящего через устройство воздуха.  Таким образом, в резервуар и тормозную систему может попасть влага. Это означает:

Замерзшая влага может привести к неожиданному и полному отказу тормозной системы.

Вода в тормозной системе вызывает ржавчину, которая может привести к отказу клапанов тормозной системы, долгому простою транспортного средства и затратам на ремонт.

Вода в резервуарах снижает эффективность тормозной системы при экстренных торможениях.

Отказ в поддержке гарантии

КАК ОТЛИЧИТЬ ПОДДЕЛКУ?

| Оригинальный осушитель | Подделка |
| --- | --- |
| В порту №1 не должно быть фильтра, снаружи должен быть нанесен логотип WABCO | Установлен лишний фильтр, отсутствует логотип WABCO |
| Подпись производителя и дата производства | Отсутствует подпись производителя и дата производства |
| Седло клапана белого цвета в порту №21 | Седло клапана черного цвета в порту №21 |
| Металлическая шайба и резиновая прокладка на заклепке | Металлическая шайба и резиновая прокладка закреплены винтом |
| Резьбовое соединение с отверстием в середине и без шестигранного углубления | Резьбовое соединение с отверстием в середине и с шестигранным углублением |
| Табличка с номером и логотипом WABCO запресована | Табличка с номером и логотипом WABCO на заклёпках |

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ЭТО НЕ WABCO!

Табличка с логотипом WABCO сделана кустарным способом:

WABCD                                       WBACC                                                ZTD

МЫ БУДЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ЗА дополнительную ИНФОРМАЦИЮ О ПОДДЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ WABCO!

Информацию о продуктах WABCO можно найти в каталоге INFORM на сайте inform.wabco-auto.com, введя номер продукта в поле поиска на странице сайта.

Для получения дополнительной информации свяжитесь со своим региональным представителем WABCO

(www.wabco-auto.com/findwabco)